6. Гарантійні зобов’язання

Даний   паспорт  є  гарантійним  талоном.

Виробник гарантує надійну роботу виробу протягом 24 місяців з моменту його придбання при дотриманні споживачем правил експлуатації даного паспорту. Дата придбання повинна бути зазначена в паспорті. При відсутності в паспорті дати придбання гарантійний термін обчисляється з дня виготовлення.

Претензії по гарантії втрачають свою силу у випадках:

- закінчення гарантійного терміну;

- недбалої або неправильної експлуатації та збереження;

- відсутності паспорту виробу.

Примітка: виробник залишає за собою право вносити зміни в конструкцію виробу, які спрямовані на вдосконалення конструкції та покращення його властивостей.

7. Свідоцтво про приймання

Ходунок виготовлений згідно ДСТУ 7203-2:2010 «Засоби для ходіння. Загальні технічні умови. Частина 2. Засоби для ходіння керовані обома руками» та визнані придатними до використання.

Гарантійний термін експлуатації – 24 місяці

Дата випуску   ___________________

Складальник    ___________________

ВТК     _________________________

Партія    ________________________

Дата продажу     __________________

УКРАЇНА

ПАСПОРТ

Х-4С.00 ПС

Ходунки - столи, не складані

з чотирма колесами Х-4С

Шифр ОР.2.4-1-3-2-5.6-1.2-3-1

ДСТУ 7203-2:2010

1. Загальні відомості

Ходунки призначені для опори при ходьбі людей  масою до 120 кг і зростом від 160 см до 187 см, які мають травми  і захворювання нижніх кінцівок, а також осіб з обмеженими фізичними можливостями та осіб похилого віку.

Призначені для укріплення м’язів і суглобів та придбання навичок ходьби в умовах приміщень.

2. Технічні дані

Характеристика виробу

| Тип | Габаритні розміри, мм * | Маса, ≤ кг.* | F max, ≤ кг. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | довжина | ширина | висота |  |  |
| Х-4С | 880 | 750 | 1130…1400 | 10 | 120 |

* - розміри можуть відрізнятись від наведених не більше ±3%

3. Комплектність.

Ходунки, шт. 						1

Паспорт, шт. 							1

УВАГА!!! Фіксатор тулуба поставляється окремо від виробу по індивідуальному замовленню покупця за рекомендацією лікаря.

4. Правила користування

Ходунки складаються з опори (з пластмасовими ручками), каркасу та основи. Стійки каркасу виготовлені зі сталевих труб, опора оснащена столиком з інтегрованими підлокітниками, а також вмонтованими ручками для зручного хвату. На ручках змонтовано важелі гальм. Основа оснащена колесами із гальмівними колодками, а також колесами що само орієнтуються, які здатні підрулювати під час повороту ходунка. Наявність керованих гальм дозволяє підвищити комфорт від керування ходунком під час тренувань.

Для регулювання висоти ходунків необхідно зняти фіксуючі хомути, для чого натиснути на виступаючу частину сердечника хомута до повного його вдавлювання в трубу стійки ходунка, потім зняти сам хомут. Зсунути труби стійки відносно одна одної  на потрібну довжину і, при суміщенні отворів, зафіксувати положення хомутом. Крок регулювання висоти ходунків 25 мм.

Рисунок 1 – Ходунок Х-4С.

При необхідності проведення дезінфекції  використовується 3% розчин перекису водню і 0,5 % миючого засобу типу «Лотос» або інший розчин.

Зберігати ходунки в сухому закритому приміщенні при температурі від 00 до 200С і відносній вологості повітря 65% на відстані від нагрівальних приладів.

5. Вимоги  безпеки

Забороняється користуватися ходунками зі зношеними гумовими наконечниками та використовувати не за призначенням.